SAVANYÍTÓÜZEM SZAMOSSZEG

TECHNOLÓGIAI GÉPJEGYZÉKE

| Sor- szám | Kép | Megnevezés | Menny/db | Nettó ár | Nettó ár összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Univerzális szeletelő Kapacitás :800-1000kg/ óra. Torzsafúróval+ 1garnitúra szeletelő tárcsával tartozékokkal Szeletelő tárcsa átmérő:550 mm Szeletelő kések száma: ívelt 7 db Szeletelő fordulatszáma: fokozatmentesen állítható Szeletelő villamos teljesítménye: 1,1 kW 3 x 400 V 50 Hz Torzsafúró fordulatszáma: 400 ford / min Anyagminőség: WNr.1.4301 minőségű rozsdamentes acél a kés anyaga KO 13, edzett kivitelben | 1 | 0 Ft | 0 Ft |
| 3 |  | Szurkáló berendezés Műszaki adatok Anyagminőség: WNr.1.4301 minőségű rozsdamentes acél, a berendezés teljes anyagában Hajtóműves kivitel folyamatos működés. Lökethossz állítási lehetőség. Leszerelhető garattal. Villamos teljesítmény: 0,55 kW 3 x 400 V Behordó szalag él. ip. kivitel 310 mm szélességben. Az univerzális uborkamosóhoz illeszthető. | 1 | 0 Ft | 0 Ft |
| 4 |  | Kefés mosó kihordóval 800-2000 kg/óra Anyagminőség:teljes anyagában WNr.1.4301 minőségű rozsdamentes acél. 5 db fix és 4 db forgó kefével készül a kihordószalag PP. Elemes heveder víztakarékos kivitel. | 1 | 0 Ft | 0 Ft |
| 6 |  | Dugattyús Lé adagoló berendezés, pneumatikus, kézi 1dl-1 litere között. | 1 | 0 Ft | 0 Ft |
| 7 |  | Saválló lékeverő tartály lv1.5mm/bruttó.364liter/380V/47/perc/0,12kW. Mérete:D 650x1100+láb vízfeltöltő szivattyúval, leeresztő csappal. | 1 | 0 Ft | 0 Ft |
| 9 |  | Keverőedény Kerekes medence leeresztőcsappal, 4 kerékkel d:100 mm, 80 l, anyaga: rozsdamentes acél, Medence méret:600*500*300 mm. teljes méret:600*500*590 mm | 4 | 0 Ft | 0 Ft |
| 18 |  | Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 95 literes | 2 | 0 Ft | 0 Ft |
| 24 |  | CAS CL5200 N-15 P 15 kg-os tornyos, címkenyomtatós rendszermérleg. A megadott ár a címkeszalagot nem tartalmazza.. A mérleg Forint, illetve Euro üzemmódban is képes működni. 6000 terméket, és 1000 összetevőt kezel a készülék. A mérleg 6/15 kg -os alapkivitelben készül, mely 2/5 g kijelzési pontosságot jelent a hatályos előírások szerint. A berendezés rendelkezik "tára" funkcióval. A nagyméretű és jól olvasható LCD kijelzője pedig a terméknév, tömeg, egységár és fizetendő összeg mellett reklámüzenetek megjelenítésére is alkalmas. A termék egyedi címke formátumok alapján képes mérlegcímke nyomtatására, melyen a termék néve, fizetendő ár, Ft/kg, tára súly, fejléc sorok, több sor összetevő, logo, dátum... információk jeleníthetőek meg. A címkéket egy csendes és gyors hő-nyomtató segítségével nyomtatja ki, melynek a fenntartási költsége rendkívül alacsony, a papírkazettájában a cimketekercs pedig könnyen cserélhető. A mérleghez tartozik egy címkeformátum tervező, alap konfigurációs paraméterek beállítására használható felhasználói program, melynek kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. JELLEMZŐK: - Memória kapacitás: 6,000 PLU és 1,000 alapanyag- Méréshatár/pontosság 6kg/2g, 15kg/5g - Nyomtató: nagy sebességű hő-nyomtató (75 mm/mp), kazettás típusú papír befűzés - Tálca méret: 384 x 248, - Méretek:(tornyos) 410 x 480 x 535 - Súly:(tornyos) 11,5 kg FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: - Előcsomagolás,- Ladig zöldség, gyümölcs mérésére a vásárlók által (önkiszolgáló) | 1 | 0 Ft | 0 Ft |
| 25 |  | Rozsdamentes szűrőtál Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, Méret: d.50 x22,5.h cm | 1 db | 0 Ft | 0 Ft |
|  |  | Nettó ár összesen |  |  | 0 Ft |
|  |  | Áfa 27% |  |  | 0 Ft |
|  |  | Bruttó ár összesen |  |  | 0 Ft |